## Slide 1
As-Is 프로세스 정의 · Activity Flow (Work / Event)
1
프로세스 정의 — CD-SEM Recipe Creation 셋업: 측정 의뢰(Event)를 받아 신규 Recipe를 만들고, 시험측정에서 발생하는 패턴 오인식·좌표 오류를 통과 기준까지 수정·재측정하여 Recipe DB에 등록하는 업무. 현재 ①~⑦ 전 단계를 🧑 사람이 수동 수행 — 병목 ③·④·⑥, 최대 병목 ⑥(시험측정↔수정 반복 루프).
◆[Start] 측정 의뢰서 접수(MIDAS·PPT)
│
▼
[🧑① 대상확인] → [🧑② 생성·로드] → [🧑③ 패턴등록 ◀병목] → [🧑④ 좌표·박스 ◀병목] → [🧑⑤ 이미징조건]
│
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
▼
[🧑⑥ 시험측정 Try ◀최대병목] ──◆ 통과 미달 ──▶ [오인식·좌표 수정 → 재측정]
▲ │
└────────────────────[ 반복 루프 ]─────────────────────┘
│ ◆ 통과 충족
▼
[🧑⑦ 저장·검증] ──▶ ◆[End] Recipe DB 등록 완료
Work / Event 기록 — 활동(Work, 🧑 박스)은 사람 수행 단위, 이벤트(◆)는 활동의 시작·분기·종료를 일으키는 상태 변화다.
구분 | 노드 | 내용 | 비고
◆ Event (Start) | 의뢰서 접수 | 공정·소자 엔지니어가 MIDAS에 의뢰서(현 PPT) 등록 | 프로세스 착수 트리거
▢ Work | ①~⑤ 셋업 | 대상 확인 → 생성·로드 → 패턴 등록 → 좌표·박스 → 이미징 조건 | ③④ 병목, 전부 🧑
◆ Event (Gateway) | 통과 기준 판정 | 시험측정 결과 통과/미달 분기 | 미달 시 ⑥ 반복 루프
▢ Work (최대 병목) | ⑥ Try·수정 | 공정 variation 이미지 차이로 오인식·좌표 오류 수정 → 재측정 반복 | s₆ 최대
◆ Event (End) | DB 등록 완료 | ⑦ 저장·검증 후 Recipe DB 등록 | 프로세스 종료

## Slide 2
As-Is 각 Activity 상세 (소요시간 · 사용 시스템)
2
소요시간(s₁..s₇)·사용 시스템을 고정 — 백데이터(#08·#05·#10)의 before 값. s₆(⑥ 반복) 최대, 합계 ΣS = 1건당 리드타임.
단계 (Activity) | 설명 | 소요시간 | 사용 시스템
🧑 ① 측정 대상 확인 | 도면·스펙 검토로 측정 레이어/패턴 파악 | s₁ | MIDAS(의뢰서)
🧑 ② Recipe 생성·로드 | 신규 Recipe 생성, 웨이퍼/샘플 로드 | s₂ | CD-SEM 장비 GUI
🧑 ③ 패턴 등록 (병목) | Alignment/Addressing 포인트 수동 등록 | s₃ | CD-SEM 장비 GUI
🧑 ④ 좌표·박스 설정 (병목) | 측정 포인트(EP) 좌표·박스·알고리즘 수동 설정 | s₄ | CD-SEM 장비 GUI
🧑 ⑤ 이미징 조건 설정 | 배율·전압·FOV 등 설정 (ref 없으면 협의) | s₅ | 장비 GUI / Recipe DB
🧑 ⑥ 시험측정·오인식 수정 (최대 병목) | 공정 variation 이미지 차이로 패턴 실패·좌표 오류 → 수정 → 재측정 반복 루프 | s₆ (최대) | CD-SEM 장비 GUI
🧑 ⑦ 저장·검증 | Recipe 저장·등록 → 검증 (누락 시 후공정 전파 위험) | s₇ | 장비 GUI / Recipe DB
합계 | As-Is 셋업 리드타임 (1건당) | ΣS | —
백데이터 연결 — 소요시간 → #08 before 값 · #05 ΔS=ΣS−ΣS′ As-Is 항 · #10 기대효과 근거 / 사용 시스템 → #09 제약(장비 SW 버전 의존) 출처. #06 스코프 구분: 06의 주 400건·5분 은 ⑥ 중 Align fail 1차 PoC 슬라이스(측정의 10%) 실측, 본 s₆/ΣS 는 전체 셋업 1건 시간 → 곱하지 않고 1차 PoC ⊂ 전체 셋업 포함관계로 별도 계산.