## Slide 1
KSF 매트릭스 (4관점 × 핵심성공요소·장애요인·선결조건·적용기술)
1
To-Be(#08)가 작동하려면 4관점(업무 프로세스·데이터·시스템/인프라·조직 문화)에서 무엇이 선결돼야 하는가를 박제한다 — 반드시 충족돼야 작동하는 must 위주(있으면 좋은 것 아님). 장애 요인 열은 #10 리스크 게이트(🚦) 입력.
관점 | 핵심 성공요소 (KSF) | 장애 요인 | 선결 조건 | 적용 기술
업무 프로세스 | ②~⑥ 연속 수행 + 예외 시 기준대로 사람 핸드오프 | ⑥ 좌표 재정합 잔존 오류 · 예외 기준 모호 | 신뢰도 임계 τ·재시도 r 정의 + ⑦ 승인 게이트 확정 | 신뢰도 룰엔진 · 핸드오프 오케스트레이션
데이터 | SEM 이미지·ref recipe·라벨 충분 확보 | 배율·노이즈 편차 · 라벨 공수 · 사내문서 99% DRM | 숙련 엔지니어 라벨 + 스크린샷→VLM 추출 파이프라인 | Qwen3-VL 추출 · BGE-M3 검색
시스템·인프라 | GUI 자동제어 안정 + VLM 추론 자원 확보 | 장비 SW 버전 의존 · GPU 한계 · 외부 LLM API 차단 | 사내 Qwen3-VL 엔드포인트 · GPU 서버 · 섀도우 환경 · 안전 인터록 | Qwen3-VL-8B/30B · computer-use
조직 문화 | 엔지니어 신뢰 + 현장 수용 | 장비 직접 제어 거부감 · 검증 권한 귀속 | ⑦ 사람 최종승인 유지 · 운영팀 협업 · 단계적 도입 | 설명가능 리포트 · HITL 승인 UI
정합성 박제 — 조직 문화 선결 「⑦ 사람 최종승인 유지」 = #08 To-Be 🧑 레인과 동일(불일치 = 설계 오류) / 장애 요인 열 = #10 리스크 게이트(🚦) 입력 / 적용 기술 LLM은 전부 사내 OpenAI-호환 엔드포인트(외부 API 없음).

## Slide 2
선결 우선순위 (#1~#4) + 안전·보안·감사 보강
2
무엇을 먼저 검증·확보할지 순서. #1은 다른 모든 선결의 전제 — 안 되면 #2~#4를 채워도 ⑥ 자동화가 성립하지 않는다.
순위 | 선결 항목 | 성격 · 연결
#1 | 좌표 재정합 정확도 (τ) | 최대 리스크 · ⑥ 자동화 성립 여부 자체 = Phase0 PoC 검증(04 S12·05), 실 장비 영향 0 섀도우, 미달 시 재설계 게이트
#2 | GUI 자동제어(computer-use) 안정 | ②~⑤ 무중단 · 장비 SW 버전 의존성 관리
#3 | 핸드오프 기준 (예외 임계 τ/r) | "어느 오인식부터 사람에게 넘기나" 정의
#4 | 신뢰·수용 (현장 도입) | 엔지니어 신뢰 + 운영팀 협업 + 단계적 도입
■ 안전·보안·감사 보강 (VLM이 장비를 직접 제어하는 과제이므로 필수)
항목 | 선결 내용
안전 인터록·롤백 | 실 웨이퍼·라인 영향 동작은 인터록 사전 차단 + 오제어 즉시 롤백 (섀도우/오프라인 우선 검증)
사고 책임소재 | AI 오작동 시 책임자·대응 절차 사전 지정 (<담당 임원>·운영팀, #10 RACI 연결)
보안 승인·감사 추적 | DRM→VLM 경로 유출 점검 + 사내 엔드포인트 격리·접근로그 보안팀 승인, AI 판정은 모델 버전과 함께 감사 로그로 재현 가능
τ(재정합 정확도)·r(재시도)·s/s′(소요시간)·N(처리량)은 캠프/PoC에서 엔지니어 확정 placeholder — 본 장표는 변수와 검증 순서만 고정한다.