## Slide 1
표지
0
VLM GUI-제어 기반 CD-SEM Recipe Creation 자동화
실측 좌표 재정합·오인식 수정을 AI가 수행하고, 엔지니어는 예외만 개입한다 (Human-in-the-loop)
구분 | ☐ Marketing ☐ R&D ■ Production ☐ Support
담당 조직 | ITC AIX / MI
Champion | <담당 임원>
발표일 | New AI Design Camp (2026)
한 줄 정의 — VLM이 SEM 화면을 직접 보며 GUI를 클릭·입력해 Recipe를 생성하고, 실측 시작 시 발생하는 좌표 shift·align 실패·패턴 오인식을 실시간으로 재정합·수정한다. 완전자동화는 목표가 아니다.
Notes: "저희 과제는 CD-SEM Recipe Creation, 그중에서도 실측이 시작될 때 좌표가 틀어지고 패턴을 잘못 인식해 엔지니어가 반복 수정하는 구간을 VLM으로 자동화하는 것입니다. 핵심 메시지 하나만 기억해 주십시오 — 완전자동화가 아니라, 반복은 AI가 하고 예외 판단·최종 검증은 사람이 하는 Human-in-the-loop입니다. 구분은 Production, 담당은 ITC AIX/MI입니다."

## Slide 2
왜 이 과제인가 (Baseline 3대 원칙 충족)
1
과제는 개인 흥미가 아니라 3대 원칙(가치·데이터·인간 중심) 으로 검증한다. (출처: 원문 02)
원칙 | 이 과제에서의 충족
가치 중심 | 신규 공정 셋업 리드타임 단축(조직 목표)에 직결. 최대 병목(오인식 수정 반복 ⑥)을 정조준.
데이터 중심 | SEM 화면 이미지·reference recipe 등 이미 존재하는 가용 데이터로 동작. 추측 설계가 아님.
인간 중심 | 엔지니어를 대체하지 않고 확장 — 반복 셋업은 AI, 예외 판단·최종 검증은 사람.
➕ 단순 효율화를 넘는 지점 — 사람의 작업시간이라는 물리적 제약을 풀어 24h 무중단 셋업을 가능케 한다 → 처리량의 상한 자체를 끌어올린다.
Notes: "왜 이 과제냐? 캠프 3대 원칙으로 걸러봤습니다. 가치 — 조직 목표인 셋업 리드타임 단축에 바로 꽂힙니다. 데이터 — 새로 수집할 게 아니라 이미 쌓여 있는 SEM 이미지와 reference recipe로 됩니다. 인간 — 엔지니어를 빼는 게 아니라, 야간·주말 반복 셋업을 AI가 메워 사람을 더 가치 있는 판단에 쓰게 합니다. 특히 24시간 무중단이 되면 효율화를 넘어 처리량 상한 자체가 올라갑니다."

## Slide 3
[Step 1] 조직목표 ↔ 과제 연계 (Top-Down)
2
캠프 템플릿(원문 04)을 그대로 미러링 — 조직 목표 → 업무 목표 → 핵심 업무 → AI 대상 후보 과제.
조직 목표 | 업무 목표 | 관련(핵심) 업무 | AI 대상 후보 과제
신규 공정 셋업 리드타임 단축 (핵심) | • MI Recipe Setup 처리량 확대 • 숙련도 편차 제거 • 24h 무중단 셋업(작업시간 제약 돌파) | CD-SEM Recipe Creation | VLM GUI-제어 기반 Recipe 자동 생성 + 실측 좌표/align 자동 보정
조직 목표 → 업무 목표 → 핵심 업무 → AI 대상 후보 과제
신규 공정 셋업 MI Recipe Setup 처리량 확대 CD-SEM Recipe VLM GUI-제어 기반
리드타임 단축 + 숙련도 편차 제거 Creation Recipe 자동 생성
(핵심) + 24h 무중단 셋업 + 실측 좌표/align 자동 보정
Notes: "이 과제가 위에서 내려온 것임을 보여드립니다. 조직 목표는 신규 공정 셋업 리드타임 단축입니다. 거기서 업무 목표 — 처리량 확대, 숙련도 편차 제거, 24시간 무중단 — 가 나오고, 이걸 좌우하는 핵심 업무가 CD-SEM Recipe Creation입니다. 그 안에서 AI가 칠 후보가 VLM GUI 제어 기반 Recipe 자동 생성과 좌표 자동 보정입니다. 바텀업 아이디어가 아니라 Top-Down 연계라는 점을 강조하고 싶습니다."

## Slide 4
[Step 2~3] L1~L5 프로세스 분해 (End-to-End) · AI 배치 후보
3
캠프 템플릿(원문 05)을 미러링 — AI 개입 최소 단위는 L5(Task). L4를 셋업만이 아니라 의뢰 접수~모니터링 End-to-End로 펼친 뒤 배치 후보를 식별.
L1 (Mega) | L2 (Group) | L3 (Process) | L4 (Activity) | L5 (Task) — AI 배치 후보
계측(MI) 운영 | CD-SEM Recipe Management | Recipe Creation & Operation | [A] 의뢰 접수 → [B] 셋업①~⑦ → [C] 양산 Run → [D] 모니터링 | B-③ 패턴 등록 · B-④ 좌표·박스 · B-⑥ 오인식 수정 (핵심) D-① 실시간 이상탐지(차기) · A-2 의뢰서 플래깅(보조)
L1 계측(MI) 운영
└ L2 CD-SEM Recipe Management
└ L3 Recipe Creation & Operation
└ L4 : [A] 의뢰 접수·검토 → [B] Recipe 셋업(①~⑦) → [C] 양산 Run → [D] 모니터링·이상대응
└ L5(AI 후보) : B-③ 패턴 · B-④ 좌표·박스 · B-⑥ 오인식 수정 (핵심) / D-① 이상탐지(차기)
Notes: "업무를 캠프 방식대로 5레벨로 쪼갰습니다. 중요한 건 L4를 셋업만이 아니라 의뢰 접수부터 양산 Run, 모니터링까지 전 구간으로 펼쳤다는 점입니다. 그래야 어디에 Pain이 있는지 빠짐없이 봅니다. 그 위에서 AI를 꽂을 L5 후보를 찍으면 — 핵심은 셋업의 ③ 패턴, ④ 좌표, ⑥ 오인식이고, 모니터링의 실시간 이상탐지는 차기 후보입니다. 다음 장에서 전체 SOP를 펼쳐 보이겠습니다."

## Slide 5
End-to-End 표준 업무 절차(SOP) · 병목·공백
4
Recipe Creation 셋업만이 아니라 의뢰 접수→셋업→양산 Run→모니터링 전체를 펼침. ❗ = 병목/공백. ([B] 셋업 ①~⑦은 엔지니어 확정 / [A]·[C]·[D] 세부는 확인 필요)
[A] 의뢰 접수·검토
A1 공정/소자 엔지니어가 MIDAS에 측정 의뢰서 제출 (도면·측정위치·파라미터·측정방식, 현재 PPT)
A2 계측 엔지니어 의뢰서 접수·정보 충분성 검토 (부족 시 문의·반려)
[B] Recipe 셋업 (= As-Is ①~⑦)
① 레이어/패턴 확인 ② Recipe 생성·웨이퍼 로드
③ Alignment/Addressing 등록 ❗ ④ 좌표·박스·알고리즘 ❗ ⑤ 이미징 조건
⑥ 시험측정(Try)→오인식/실패 수정 (반복) ❗❗ 최대병목 ⑦ 저장·등록·검증
[C] 양산 Run
C1 양산 로트 측정 실행 (등록 Recipe 자동 측정) C2 결과 수집·1차 판정
[D] 모니터링·이상 대응
D1 측정 안정성 모니터링(재현성·드리프트) ❗ 공백 D2 이상 원인 분석 D3 보정·재셋업 → [B] 피드백
구간 | 성격 | 자동화 시사점
A 의뢰 | 입력 품질이 셋업 난이도 좌우 | 부족정보 플래깅(보조). MIDAS 전산화는 외부 변수
B 셋업 | 병목 집중(③④⑥) | 1순위 자동화 대상
C Run | 등록 Recipe로 자동 실행, 수작업 적음 | 자동화 여지 낮음
D 모니터링 | 사람 주기점검 의존 → 늦은 발견 | 차기 후보(실시간 이상탐지)
Notes: "표준 업무 절차 전체입니다. 앞서 지적받은 대로 셋업 한 토막이 아니라 A 의뢰 접수 → B 셋업 → C 양산 Run → D 모니터링까지 펼쳤습니다. 보시면 빨간 표시, 즉 병목은 B 셋업의 ③④⑥에 몰려 있고, D 모니터링은 사람이 주기적으로 들여다봐서 이상을 늦게 잡는 공백입니다. C 양산 Run은 등록된 Recipe로 자동으로 돌아 손이 거의 안 갑니다. 그래서 자동화 1순위는 B 셋업, 차기는 D 모니터링으로 가닥이 잡힙니다. A 의뢰서는 MIDAS 전산화가 별도 프로젝트라 저희는 부족정보 플래깅으로만 연계합니다."

## Slide 6
[Step 4] 망라적 Pain Point 리스트 (SOP 단계별)
5
선택된 가지 하나가 아니라 A~D 전 단계 Pain을 빠짐없이 깐다(캠프 원문 08 양식). 🔴 = 심각도 예비 표기 — 정량 점수는 다음 장.
단계 | Pain Point | 심각도(예비) | 비고
A 의뢰 | 의뢰서 정보 부족·표준 미흡 → 셋업 시 재문의·추측 | 🔴 | 숙련도 편차의 입력측 원인 (MIDAS 연계)
B-③④ 셋업 | 패턴 등록·좌표/박스 설정이 수작업·숙련 의존 | 🔴🔴 | 셋업 병목
B-⑥ 셋업 | 시험측정 후 오인식/실패 수정 반복 | 🔴🔴🔴 | 최대 병목 (빈도·공수·숙련 모두 높음)
B 전반 | 야간/주말 셋업 공백 (작업시간 제약) | 🔴 | 처리량 상한 제약
C Run | 셋업 부실 시 오측 유발 (Run 수작업은 적음) | 🔵 낮음 | 자동화 여지 적음
D-1 모니터링 | 이상 탐지가 사람 주기점검 의존 → 늦은 발견·야간 공백 | 🔴🔴 | 신규 자동화 후보
Notes: "Pain Point도 셋업 한 군데만 본 게 아니라 A부터 D까지 전 단계를 훑어 표로 깔았습니다. 빨간 점이 많을수록 아픈 곳인데, 압도적인 1위가 B-⑥ 오인식 수정 반복입니다 — 빈도·공수·숙련 의존이 다 높습니다. 그다음이 셋업의 ③④, 그리고 모니터링 D-1입니다. 반대로 C 양산 Run은 파란색, 별로 안 아픕니다. 이렇게 넓게 펼쳐 놓고 다음 장에서 점수로 우선순위를 매깁니다."

## Slide 7
[Step 5~6] 근본원인(3-Why) → 해결 아이디어
6
상위 Pain을 근본 원인까지 파고들어 해결 아이디어로 연결 (캠프 원문 08).
Pain Point | 근본 원인 (3-Why) | 해결 아이디어
오인식 수정 반복(B-⑥) | 템플릿을 미리 만들어도 실측 시작 시 전체 좌표 shift / align 실패 | VLM이 SEM 이미지로 실시간 좌표 재정합·재align, 오인식 자동 수정 (핵심)
숙련도별 해석 편차 | 표준 판단기준 부재 + 의뢰서 불명확 | VLM이 일관 기준 수행 + 의뢰서 부족정보 플래깅
야간/주말 셋업 공백 | 사람 작업시간 물리적 제약 | VLM 24h 무중단, 사람은 예외만
모니터링 늦은 발견(D-1) | 실시간 자동 감시 부재 | (차기) 실시간 측정 이상탐지
🔎 집중 근본 원인 = (a) 패턴 인식 실패 · (b) 측정박스/좌표 오류. 셋업 해결 아이디어 전부가 이 둘로 수렴.
Notes: "'왜를 세 번 파라'를 적용했습니다. ⑥이 오래 걸리는 진짜 이유는 게으름이 아니라, 템플릿을 잘 만들어도 실측이 시작되면 좌표가 통째로 밀리고 align이 실패하기 때문입니다. 숙련 편차, 야간 공백, 모니터링 지연도 같은 식으로 원인을 팠습니다. 결국 셋업 쪽 원인은 (a) 패턴 인식 실패와 (b) 좌표·박스 오류 두 가지로 수렴합니다 — 그래서 PoC도 정확히 이 둘을 검증합니다."

## Slide 8
[Step 7] 정량 우선순위화 & 과제 선정
7
망라한 Pain을 자동화 후보로 묶어 동일 잣대로 스코어링 — 고통(빈도·심각성·주요성)·구현 난이도·비용 효율(원문 01 교집합).
高/中/低는 예비 평가(가설); 1~5 점수·가중치·종합점수는 캠프에서 엔지니어가 확정(placeholder).
자동화 후보 | 단계 | 빈도 | 심각성 | 주요성 | 구현 난이도 | 비용 효율 | 우선순위
오인식 수정 자동화(VLM 재정합) | B-⑥ | 高 | 高 | 高 | 中 (좌표정확도 리스크) | 高 | 1순위
패턴·좌표 설정 자동화(VLM) | B-③④ | 高 | 中 | 高 | 中 | 高 | 2순위 (⑥과 동일 Agent)
실시간 측정 이상탐지 | D-1 | 中~高 | 高 | 高 | 中 | 中 | 3순위 (차기)
의뢰서 부족정보 플래깅 | A-2 | 中 | 中 | 中 | 低 | 中 | 보조 (MIDAS 연계)
양산 Run 실행 | C-1 | — | 低 | 低 | 이미 자동 | — | 제외
✅ 선정 = B-⑥ 오인식 수정 자동화(+ B-③④ 묶음). D-1은 차기, A-2는 보조, C-1 제외.
⚠️ 남은 리스크 = ⑥의 좌표 재정합 정확도 → KSF#1 · Phase 0 PoC로 1순위 검증(장표 13).
Notes: "이제 점수로 좁힙니다. 후보 다섯 개를 같은 잣대 — 빈도·심각성·주요성, 구현 난이도, 비용 효율 — 로 줄 세웠습니다. 여기 高/中/低는 저희 예비 평가이고, 실제 1~5 점수와 가중치는 캠프에서 엔지니어와 확정할 자리로 비워뒀습니다. 결과를 보면 B-⑥ 오인식 수정이 모든 고통 항목에서 高로 1순위로 떨어집니다. ③④는 ⑥과 같은 VLM Agent로 묶고, 모니터링 이상탐지는 차기, 의뢰서 플래깅은 보조, 양산 Run은 제외했습니다. 결론만 던진 게 아니라 왜 ⑥인지 점수로 보여드린다는 게 이 장의 핵심입니다."

## Slide 9
[Step 8] AI 과제 정의서 (1매)
8
캠프 과제 정의서 양식(원문 09)을 실제 값으로 채움 — Pain Point·Big Why가 양식에 명시적으로 들어가 가치·근본원인 중심 원칙을 강제.
항목 | 입력
과제명 | VLM GUI-제어 기반 CD-SEM Recipe Creation 자동화
구분 | ☐ Marketing ☐ R&D ■ Production ☐ Support
Champion | <담당 임원>
담당 조직 | ITC AIX / MI
업무 목표(부문/팀) | 신규 공정 셋업 리드타임 단축 · 24h 무중단 셋업 · 숙련도 편차 제거
핵심 업무 구조화 | 계측(MI) 운영 > CD-SEM Recipe Management > Recipe Creation (As-Is ①~⑦)
추진 배경(Pain Point) | 시험측정 후 오인식/실패 지점 수정 반복(⑥)이 최대 병목 — 빈도·공수·숙련 의존 모두 높음
근본원인(Big Why) | 템플릿을 미리 만들어도 실측 시작 시 전체 좌표 shift / align 실패 → (a) 패턴 인식 실패, (b) 측정박스·좌표 오류
AI Agent — 대상 업무 | As-Is ②~⑥ (Recipe 생성·로드 ~ 오인식 수정)
AI Agent — 요구 사항 | SEM 이미지 판독 + GUI 직접 제어(클릭·입력) + 실측 좌표/align 실시간 재정합 + 오인식 자동 수정
AI Agent — 적용 범위 | 신규 Recipe 생성. reference recipe 있는 layer 우선, 점진 확장 (신규 공정은 엔지니어 협의 유지)
AI Agent — 기대 효과 | 최대 병목(⑥) 공수↓ · 24h 무중단 처리량 상한 돌파 · 숙련도 무관 일관 기준 수행
Notes: "여기서부터 Track B, 실행 구체화입니다. 캠프 표준 과제 정의서 한 장입니다. 위는 행정 정보, 아래가 핵심인데 — Pain Point와 Big Why를 양식이 강제로 적게 합니다. 그래서 '⑥이 병목'에서 멈추지 않고 'shift·align 실패 = 패턴 인식과 좌표 오류'까지 명시했습니다. AI Agent 칸을 보시면 대상은 ②~⑥, 요구사항은 판독+GUI 제어+재정합, 범위는 reference가 있는 layer부터 점진 확장입니다. 한 번에 전 공정이 아니라 검증된 데서 넓혀갑니다."

## Slide 10
[Step 9~10] As-Is → To-Be Swimlane (🤖 AI / 🧑 Human)
9
캠프 Swimlane 템플릿(원문 07)을 미러링 — 각 Task를 🤖 AI 수행 / 🧑 Human 수행으로 구분. 범례: 🤖 AI Agent · 🧑 Human.
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
의뢰서 Recipe 패턴 좌표·박스 이미징 오인식 저장·
검토 생성·로드 등록 ·알고리즘 조건 수정(반복) 검증·승인
🧑 🤖 🤖 🤖 🤖 🤖 🧑
(필요시) ▲병목 ▲병목 (ref참고) ▲최대병목 (최종)
│
── 예외(임계값 초과) ──▶ 🧑 엔지니어 핸드오프
단계 | As-Is (사람) | To-Be (재정의) | 수행
① 의뢰서 검토 | 도면·스펙 수동 검토 | 의뢰서 부족정보 자동 플래깅, 필요 시 사람 검토 | 🧑 (필요시)
② Recipe 생성·로드 | GUI 수동 생성, 샘플 로드 | VLM이 GUI 조작해 신규 Recipe 생성·로드 | 🤖
③ 패턴 등록 (병목) | Align/Addressing 템플릿 수동 지정 | VLM이 SEM 화면 판독해 패턴 등록 | 🤖
④ 좌표·박스 (병목) | EP 좌표·박스·알고리즘 수동 설정 | VLM이 좌표·박스 자동 설정 | 🤖
⑤ 이미징 조건 | reference 참고 또는 협의 | reference 동일 시 VLM 자동 적용 | 🤖
⑥ 오인식 수정 (최대 병목) | 시험측정→실패 지점 수동 반복 수정 | VLM이 실측 이미지 기반 좌표 재정합·재align·오인식 자동 수정 | 🤖
⑦ 저장·검증 | 저장·등록·검증 | 엔지니어 최종 검증·승인 | 🧑
Notes: "이게 To-Be의 핵심 그림입니다. 가로로 ①~⑦, 각 칸이 로봇이냐 사람이냐로 색이 나뉩니다. ②부터 ⑥까지 연속 다섯 칸을 하나의 VLM Agent가 GUI를 직접 제어하며 수행하고, ①과 ⑦, 그리고 임계값을 넘는 예외는 사람입니다. 캠프 점검 기준이 '최대 병목에 AI를 놓았는가'인데, 보시다시피 ⑥에 정확히 AI를 배치했습니다. 그리고 오인식이 기준을 넘으면 무리하지 않고 엔지니어에게 핸드오프합니다 — 이게 Human-in-the-loop의 실제 모습입니다."

## Slide 11
[Step 11] KSF · 제약 사항 (4측면)
10
캠프 용어 정의(원문 10) 적용 — KSF = 반드시 선결할 핵심 성공 조건 / 제약 = 기술·조직·비용·정책·보안 다각도.
KSF (선결 성공 조건 — 우선순위 순)
1. VLM 좌표 재정합 정확도가 엔지니어 수용 기준 이상 — 최대 리스크. 안 되면 ⑥ 자동화 자체가 성립 안 함. PoC 1순위.
2. GUI 제어(computer-use)의 안정적 장비 SW 연동 — 클릭·입력 신뢰성, 장비 SW 버전 의존성 관리.
3. 예외 핸드오프 기준의 명확화 — "어느 정도 오인식이면 사람에게 넘기는가" 임계값(신뢰도/재시도) 정의.
4. 의뢰서 입력의 최소 표준화 — 부족정보 플래깅 동작을 위한 포맷 합의 (MIDAS 연계, 외부 변수).
제약 사항 (4측면)
측면 | CD-SEM 과제의 실제 제약
기술 | 외부 LLM API 전면 차단 → 사내 Qwen3-VL-8B/30B만 / 정밀 좌표 재정합 정확도 / 배율·노이즈별 일반화 / GUI 자동제어 안정성(장비 SW 버전 의존) / DB 로컬 미가용 → 검증은 import·문법 수준
조직 | 장비 운영팀 협업 필수 / 엔지니어 신뢰 확보(⑦ 검증은 사람 유지) / 숙련 엔지니어 라벨·피드백 확보
비용 | 사내 VLM 추론용 GPU 자원 / 장비 다운타임 없이 검증할 오프라인·섀도우 환경
정책·보안 | 장비 직접 제어 권한 및 안전 인터록(실 웨이퍼 영향 방지) / 사내 문서 99% DRM → 스크린샷+VLM 추출 / 개인정보·내부 규정 준수
Notes: "성공하려면 반드시 충족할 조건을 우선순위로 정리했습니다. 1순위가 좌표 재정합 정확도 — 앞서 ⚠️로 짚은 그 리스크입니다. 2순위 GUI 제어 안정성, 3순위 예외 핸드오프 기준, 4순위 의뢰서 표준화 순입니다. 제약은 캠프 가이드대로 기술만 적지 않았습니다. 조직(운영팀 협업·엔지니어 신뢰), 비용(GPU·섀도우 환경), 정책·보안(장비 제어 권한·DRM)까지 4측면 다 봤습니다. 특히 외부 LLM이 막혀 있어 사내 Qwen3-VL만 쓴다는 게 큰 전제입니다."

## Slide 12
[Step 12] 개발 일정 (Phase 0~3)
11
KSF 우선순위를 단계로 환산. 구체 일자는 별도 계획에서 확정.
Phase 0 좌표 재정합 정확도 PoC (KSF#1) — 섀도우 환경, 실 장비 영향 0 → 실험 설계: 장표 13 / 05
▼ 판단 게이트: 수용 기준 미달 시 과제 재설계 / 충족 시 진행
Phase 1 단일 layer Recipe 자동 생성 (②~⑤) + ⑥ 부분 자동화
▼
Phase 2 ⑥ 오인식 수정 본격 자동화 + 예외 핸드오프(KSF#3) 도입
▼
Phase 3 layer 확장 · 운영 이관 · 의뢰서 표준화 연계(KSF#4) · D-1 모니터링 이상탐지(차기 후보)
✋ No-Regret 원칙 — 가장 비싸고 위험한 가정(좌표 정확도)을 Phase 0에서 가장 싸게(오프라인 이미지만) 먼저 깬다. 미달이면 GUI 제어 개발에 자원을 쓰기 전에 멈춘다.
Notes: "일정은 KSF 순서를 그대로 단계로 바꿨습니다. Phase 0가 게이트입니다 — 실 장비 안 건드리고 오프라인 이미지만으로 좌표 정확도를 검증하고, 여기서 기준 미달이면 GUI 제어 개발에 돈을 쓰기 전에 과제를 재설계합니다. 통과하면 Phase 1에서 단일 layer부터 자동 생성, Phase 2에서 ⑥ 본격 자동화와 예외 핸드오프, Phase 3에서 layer를 넓히고 운영에 넘기며 모니터링 이상탐지를 차기 후보로 붙입니다. 싸고 위험한 것부터 먼저 깬다 — 이게 일정의 철학입니다."

## Slide 13
Check & Review (설계 자가 점검 3종)
12
캠프 3대 점검(원문 10)을 본 과제에 적용 — 전부 통과해야 설계 완료.
점검 항목 | CD-SEM 적용 | 판정
① AI·사람 역할의 명확한 구분 | 🤖 ②~⑥ GUI 제어·재정합·오인식 수정 / 🧑 ① 의뢰서 검토·예외 핸드오프·⑦ 검증. Swimlane에 Task별 1:1 명시 | ✅
② 시간 최다 구간 개선 여부 | As-Is 최대 병목 ⑥을 VLM 실시간 재정합으로 대체, 사람은 예외만 | ✅
③ 제약 다각도 검토 여부 | 기술 + 조직 + 비용 + 정책·보안 4측면 모두 작성 | ✅
Notes: "마지막으로 캠프 자가 점검 세 가지를 통과했는지 확인합니다. 하나 — AI와 사람 역할이 Task별로 분명한가? Swimlane에 1:1로 박혀 있습니다. 둘 — 제일 오래 걸리던 구간에 AI를 놓았는가? ⑥에 정확히 놓았습니다. 셋 — 제약을 기술만 보지 않고 다각도로 봤는가? 4측면 다 적었습니다. 세 개 모두 ✅, 설계 수준의 검토는 끝났습니다. 남은 건 숫자로 증명하는 것, 다음 장입니다."

## Slide 14
[Appendix] KSF#1 좌표 재정합 PoC 실험 설계 (Phase 0)
13
KSF#1을 검증하는 실험 설계(실행 아님). 상세: 05 PoC 실험설계.
가설 — H1: 사내 VLM(Qwen3-VL)이 shift/align 실패 상황에서도 좌표를 엔지니어 수용 기준(τ) 이내로 재정합 가능 / H0: 오차가 기준 초과로 ⑥ 자동화 불가.
격리 설계 — GUI 제어(가정 A) 제외, "이미지→좌표"(가정 B)만 검증 → 실 장비 영향 0, 실패 원인 분리.
측정 대상 | 성공 기준 (형식만 고정, 수치는 엔지니어 확정)
(a) 패턴 인식 | 좌표 오차 P95 ≤ τ (τ = 측정박스/정렬 마진 기반)
(b) 측정박스·좌표 | 재정합 성공률 ≥ s% (shift/align 실패 케이스 복구율)
(c) 오인식 검출 | recall ≥ r + false-alarm ≤ f
판단 게이트 — PASS(P95≤τ & recall≥r)→Phase 1 / CONDITIONAL(일부 layer)→범위 좁혀 진행 / FAIL→과제 재설계(fine-tune·전용 모델·hybrid).
엔지니어 확정 필요 — τ / s / r / f / 데이터 규모 N · layer 구성 / 정답 라벨 출처 · hard set 기준.
Notes: "부록이지만 가장 중요한 장입니다. 1순위 리스크를 어떻게 검증할지 실험을 설계했습니다. 핵심 두 가지 — 첫째, GUI 제어를 빼고 '이미지에서 좌표를 맞히는 능력'만 격리해 봅니다. 그래야 실패해도 원인이 분명하고 실 장비도 안 건드립니다. 둘째, 합격선 τ·s·r 같은 숫자는 제가 정하지 않습니다 — 측정박스 마진과 공정 스펙에 달려 있어 엔지니어가 확정할 자리로 비워뒀습니다. 결과가 미달이면 fine-tune이나 전용 모델로 방향을 틉니다. 오늘 보고드리는 건 이 실험의 설계까지이고, 실행과 수치는 다음 단계입니다."

## Slide 15
마무리 — Ask & 다음 단계
14
한 장 요약
• 무엇 — VLM GUI 제어로 CD-SEM Recipe Creation의 좌표 재정합·오인식 수정(⑥)을 자동화.
• 어떻게 — ②~⑥은 AI, ①·⑦·예외는 사람 (Human-in-the-loop).
• 검증 — KSF#1(좌표 정확도)을 Phase 0 PoC로 가장 먼저 친다. 미달 시 멈춘다.
Ask (의사결정 요청)
1. Champion(담당 임원) 지정 — <담당 임원>.
2. PoC 수용 기준 확정 — τ / s / r / f / N · layer 구성 (엔지니어 협의).
3. 선정 정량 점수 확정 — Pain별 빈도·심각성·주요성 + 난이도·비용 (1~5 점수·가중치).
4. 데이터·환경 승인 — 정답 라벨용 기존 Recipe·SEM 이미지 접근, 오프라인 섀도우 환경.
5. 장비 운영팀 협업 채널 개설 — ⑦ 검증·라벨·피드백 루프.
다음 단계
오늘(설계 합의) → 엔지니어 수치·점수 확정 → Phase 0 PoC 실행 → 게이트 판정 → Phase 1 착수
Notes: "정리하겠습니다. 반복은 AI, 판단은 사람으로 CD-SEM 셋업의 최대 병목을 자동화하는 과제이고, 무리한 완전자동화 대신 가장 위험한 가정부터 싸게 검증하는 계획입니다. 오늘 이 자리에서 결정해 주셨으면 하는 건 다섯 가지 — Champion 지정, PoC 합격 기준 확정, 선정 점수 확정, 데이터·섀도우 환경 승인, 운영팀 협업 채널입니다. 이게 모이면 바로 Phase 0 PoC에 들어갈 수 있습니다. 감사합니다."