## Slide 1
표지
0
CD-SEM Recipe Creation 자동화 — 실행기획 11단계
VLM이 SEM 화면을 직접 보며 GUI를 제어해 Recipe를 만들고, 실측 시 발생하는 좌표 shift·패턴 오인식을 실시간 재정합한다. 완전자동화가 아닌 Human-in-the-loop.
구분 | ■ Production
담당 조직 | ITC AIX / MI
Champion | <담당 임원>
목표 시점 | 내년(2027) 실행 가능 기획
Notes: "이 발표는 CD-SEM Recipe 셋업 자동화 과제를, 전략 정합성부터 1년 개발 일정까지 11단계로 끝까지 설계한 결과입니다. 핵심 메시지 하나 — 반복은 AI가, 예외 판단·최종 승인은 사람이 하는 Human-in-the-loop입니다."

## Slide 2
한눈에 보는 흐름 (4-Step × 11단계)
1
Discovery (기회 발굴) Design (실행 구체화) Execution Review
01 전략일관성 06 AI 과제 정의서(1매) 10 개발일정 11 전체검산
02 대상 업무영역 ★ 07 As-Is 프로세스 (+로드맵) ·발표
03 Pain 정량화 08 To-Be 프로세스 ★ ·피드백
04 근본원인 3-Why → 해결 09 KSF · 제약 ★
05 적정성 + 가치검증(Validation)
관통하는 추적 사슬 — 한 칸이라도 비면 앞 단계가 부실하다는 신호:
02 AI대체 | → 06 과제정의 | → 08 To-Be 🤖 | → 09 KSF#1 | → 10 Q1 게이트 | → 11 점검
L3② ②~⑥ | 주어 | 🤖 레인 | 좌표 재정합 | PoC G0 | ✅ 검산
Notes: "11단계는 컨설팅 4-Step(Discovery→Design→Validation→Execution)을 펼친 것입니다. 빠지기 쉬운 Validation은 05에, Execution은 10에 흡수했습니다. 모든 단계는 하나의 추적 사슬로 꿰여 있어, 한 칸이 비면 앞 단계로 돌아갑니다."

## Slide 3
STEP 01 · 전략 일관성 (조직목표 → AI후보 Top-Down)
2
과제가 개인 흥미가 아니라 조직 목표에서 위→아래로 연역된 결과임을 1장으로 증명한다.
L0 조직 목표 | L1 업무 목표 | L2 핵심 업무 | L3 AI 후보 과제
신규 공정 셋업 리드타임 단축 | ① Recipe Setup 처리량 확대 | CD-SEM Recipe Creation | ① VLM GUI-제어 Recipe 자동 생성
〃 | ② 숙련도 편차 제거 + 24h 무중단 | 〃 | ② 실측 좌표·align 자동 보정 (핵심)
판정: L3 후보가 L2→L1→L0로 끊김 없이 거슬러 올라감 → 전략적으로 정합. 두 후보는 별개가 아니라 하나의 VLM Agent(②~⑥ 연속, ⑥ 핵심)로 묶인다.
Notes: "첫 단계는 추적성입니다. 이 과제는 '리드타임 단축'이라는 조직 목표에서 연역됐고, 단순 효율화가 아니라 사람 작업시간 제약을 풀어 처리량 상한 자체를 올립니다."

## Slide 4
STEP 02 · 대상 업무영역 (L2×L3 + AI 대체 판정)
3
계측(MI) 운영을 L2 4분할로 펼치고 각 L3에 AI 대체 판정을 오버레이 → 1차 대상을 좁힌다. (L2 4분할 = 엔지니어 확정 2026-06-24)
L2 영역 | 대표 L3 | 판정 | 결정
A. Recipe Management ★ | ② Recipe Creation (셋업 ②~⑥) | 🤖 | 1차 PoC 대상 — 반복·정형·공수 최대 + SEM 데이터 가용
B. 측정 실행 | ② 자동 측정 Run | ⚙️ | 이미 자동화 — 범위 밖
C. 데이터·모니터링 | ② 안정성 모니터링 ◇ | 🤝 | 차기(2차) 대상 — 운영 공백
D. 장비 유지보수 | ① PM · ③ 캘리브레이션 | 🧑 | 물리 작업 — 범위 밖
범례 🤖 AI대체 · 🤝 부분(HITL) · 🧑 사람 · ⚙️ 기존 자동 // 모든 칸에 AI를 넣지 않는다 — 반복성·정형성·공수·데이터 가용성이 큰 지점만 선별.
Notes: "AI를 모든 업무에 넣지 않습니다. 4개 영역 중 반복성·공수가 최대이고 데이터가 이미 있는 Recipe Creation을 1차로, 야간/주말 공백이 큰 안정성 모니터링을 차기로 정했습니다."

## Slide 5
STEP 03 · Pain Point 정량화 (L4 ①~⑦)
4
1차 대상 Recipe Creation을 As-Is 셋업 ①~⑦(L4)로 분해하고, 빈도·심각성·주요성 3축으로 점수화. (점수는 τ placeholder, ⑥만 가설 5/5/5)
L4 활동 | Pain Point | 빈 | 심 | 주
③ Align 등록 (병목) | 패턴 인식 템플릿 수동·숙련 의존 | τ | τ | τ
④ 좌표·박스 (병목) | EP 좌표·측정박스 수동·숙련 의존 | τ | τ | τ
⑥ 시험측정→오인식 수정 | 좌표 shift·align 실패·오인식 → 수정 반복 (최대 병목) | 5 | 5 | 5
⑦ 저장·검증 | 검증 누락 시 오류가 양산 Run으로 전파 | τ | τ | τ
무게중심 = ⑥. 셋업마다 거의 매번 발생(빈도)하고 오측·재셋업으로 직결되며(심각성) 리드타임의 지배적 비중(주요성). 이 점수가 #05 적정성·#10 기대효과의 백데이터.
Notes: "어느 단계를 자동화할지는 감이 아니라 점수로 정합니다. ①~⑦ 전 스텝을 같은 자로 재면 ⑥ 오인식 수정 반복이 최대 병목으로 떠오릅니다."

## Slide 6
STEP 04 · 근본원인 (3-Why) → 해결 아이디어
5
⑥ 최대 병목을 "왜?"로 세 번 파고들면 셋업 병목이 두 근본원인으로 수렴한다.
⑥ 오인식 수정 반복
└ 왜? 미리 만든 템플릿·좌표가 실측 시 안 맞는다
└ 왜? 실측 시작 시 전체 좌표가 shift / align 실패
└ 왜? (a) 패턴 인식 실패 (b) 측정박스·좌표 오류
Pain (L4) | 해결 아이디어 | 수렴
⑥ 오인식 수정 반복 | VLM이 SEM 이미지로 실시간 좌표 재정합·오인식 자동 수정 | (a)(b)
③④ 패턴·좌표 설정 | VLM이 일관 기준으로 등록 (⑥과 같은 Agent) | (a)(b)
셋업 병목 해결책이 전부 (a)(b)로 수렴 → 별개 기능이 아니라 단일 VLM 재정합 Agent(②~⑥). (a)(b)는 #09 KSF#1·05 PoC가 검증할 리스크가 된다.
Notes: "Pain은 증상이지 원인이 아닙니다. 3-Why로 내려가면 모든 셋업 병목이 '패턴 인식 실패'와 '좌표 오류' 둘로 수렴하고, 그래서 해결책도 하나의 Agent로 묶입니다."

## Slide 7
STEP 05 · 과제 적정성 + 가치검증 (Validation 흡수)
6
7문항 × 1~3점 스코어카드로 착수 게이트를 통과시킨다. 비즈니스 성과 칸이 Validation(ROI)을 흡수.
카테고리 | 문항 | 점수
전략적 중요도 | 본원 경쟁력 · KPI 연계성 | 3 · 3
비즈니스 성과 (Validation) | 수익성(ROI) · 확장성 · 시급성 | τ · τ · τ
실행 용이성 | 데이터 준비(강점) · PoC 존재(강점) | 3 · 3
Σ = (3+3) + (τ₃+τ₄+τ₅) + (3+3) = 12 + Σ_B(τ) / 21
ROI = ΔS × N, ΔS = s − s′ (⑥ 절감이 대부분), s·s′·N = placeholder
착수 게이트: Σ ≥ τ_gate → #10 Execution 착수, 미달 시 재설계
12점은 가설 확정(전략 직결 + 데이터 강점 + PoC 존재), 나머지 비즈니스 성과 3문항이 캠프 확정 몫. 별도 Validation 문서 없이 스코어카드 안에 ROI를 박았다.
Notes: "발굴됐다고 착수해도 좋다는 뜻은 아닙니다. 7문항으로 점수화해 게이트를 통과시키고, 수익성·확장성 칸이 곧 ROI 검증입니다. 강점은 데이터가 이미 있고 PoC 설계가 잡혀 있다는 점입니다."

## Slide 8
STEP 06 · AI 과제 정의서 (1매)
7
Discovery 5단계 결과를 한 장으로 압축. 각 칸이 앞 단계에서 상속된다(추적성 도착지).
정의서 칸 | 내용 | 상속
업무 목표 | 리드타임 단축 · 24h 무중단 · 숙련편차 제거 | #01
핵심 업무 | 계측>Recipe Management>Recipe Creation (①~⑦) | #02
추진 배경(Pain) | ⑥ 오인식 수정 반복 = 최대 병목 | #03
근본원인(Big Why) | (a) 패턴 인식 실패 · (b) 좌표 오류 | #04
AI Agent | 대상 ②~⑥ / SEM 판독 + GUI 제어 + 실시간 재정합 / ref layer 우선 확장 | #03·#04
HITL 박제: AI는 ②~⑥만. ①(부족정보 플래깅)·⑦(최종 검증·승인)·임계 초과 예외는 사람. 적정성 점수 Σ/21은 정의서를 써도 되는지 판정하는 착수 게이트.
Notes: "흩어진 Discovery 결과를 한 장으로 모았습니다. AI가 하는 일은 ②~⑥로 한정되고, 의뢰서 검토와 최종 승인은 사람이 합니다. 정의서의 모든 칸은 앞 단계에서 상속돼 추적성이 끊기지 않습니다."

## Slide 9
STEP 07 · As-Is 프로세스 (현재 — 전부 사람)
8
셋업 ①~⑦ 전 구간이 🧑 사람 수작업. ⑥에 반복 루프가 걸려 소요시간을 지배한다.
🧑①확인 → 🧑②생성·로드 → 🧑③패턴등록◀병목 → 🧑④좌표·박스◀병목
→ 🧑⑤이미징 → 🧑⑥시험측정→오인식수정 ◀최대병목 → 🧑⑦저장·검증
│ 통과 미달 → 수정 후 재측정 ↺ 반복 루프
단계 | 소요 | 시스템
③ 패턴 등록 (병목) | s₃ | CD-SEM GUI
④ 좌표·박스 (병목) | s₄ | CD-SEM GUI
⑥ 시험측정·오인식 수정 (최대) | s₆ (최대) | CD-SEM GUI
합계 (1건당 리드타임) | ΣS | —
소요시간 s₁..s₇는 실측 전 placeholder. ⑥ 반복 루프가 s₆를 최대로 만들며, 이 컬럼이 #08 before 값·#05 ROI의 ΔS·#10 기대효과의 근거가 된다.
Notes: "현재는 일곱 단계 모두 사람이 합니다. 특히 ⑥은 시험측정과 수정을 통과할 때까지 반복해서, 셋업 시간을 가장 많이 잡아먹습니다."

## Slide 10
STEP 08 · To-Be 프로세스 (🤖/🧑 레인)
9
같은 ①~⑦ 축에서 ②~⑥을 VLM(🤖)이 연속 수행, ①·⑦은 사람, 임계 초과 예외만 핸드오프.
🧑① ┌──── 🤖 AI Agent (VLM, computer-use) ────┐ 🧑⑦
의뢰서 │ ②생성 ▶③패턴 ▶④좌표 ▶⑤이미징 ▶⑥실시간 │ 최종
플래깅 │ VLM이 SEM 화면 판독 + GUI 직접 제어, │ ─게이트▶ 검증·
│ ⑥에서 좌표 shift·오인식 실시간 재정합 │ 승인
└──────────────┬───────────────────────────┘
예외(θ·τ 미달 / 재시도 r 초과) → 🧑 엔지니어 핸드오프
단계 | 적용 AI 기술 (사내 LLM) | 운영 기준
②~⑤ GUI 제어 | Qwen3-VL computer-use | 화면매칭 θ 이상
⑥ 재정합 (구 최대병목) | Qwen3-VL-30B 정밀 비전 | 정확도 τ + 재시도 r 이내
⑦ 승인 | 사람 + VLM 자가점검 리포트 | 승인 게이트
외부 LLM API 미사용 — 전부 사내 엔드포인트(Kimi-K2.5·Qwen3-VL-8B/30B·BGE-M3). 운영 기준 θ/τ/r은 #09 KSF·05 PoC와 같은 기호.
Notes: "To-Be의 핵심 변화는 ②~⑥이 사람에서 VLM으로 넘어가는 것입니다. 단, θ·τ·r이라는 운영 기준 안에서만 자동이고, 벗어나면 즉시 사람에게 넘깁니다. 모델은 전부 사내 LLM을 씁니다."

## Slide 11
STEP 09 · KSF · 제약 (4관점)
10
To-Be가 작동하려면 선결돼야 할 조건을 4관점으로 박제.
관점 | 핵심 성공요소(KSF) | 선결 조건
업무 프로세스 | ②~⑥ 연속 + 예외 핸드오프 | 임계 τ·재시도 r + ⑦ 승인 게이트
데이터 | SEM 이미지·ref·라벨 충분 | 숙련자 라벨 + 스크린샷→VLM 추출(99% DRM)
시스템·인프라 | GUI 자동제어 안정 + 자원 | 사내 Qwen3-VL 엔드포인트·GPU·섀도우·인터록
조직 문화 | 엔지니어 신뢰·현장 수용 | ⑦ 사람 최종승인 유지 + 단계적 도입
선결 우선순위: #1 좌표 재정합 정확도 (= Phase0 PoC, 최대 리스크)
→ #2 GUI 자동제어 안정 → #3 핸드오프 기준(τ/r) → #4 신뢰·수용
⚠️ 장비 직접 제어 과제 → 안전 인터록·롤백 / 사고 책임소재 / 보안 승인·감사 로그 필수. 장애 요인 컬럼은 #10 리스크 게이트(🚦)의 입력.
Notes: "설계가 좋아도 선결 조건이 안 되면 무너집니다. 가장 먼저 깨질 곳은 좌표 재정합 정확도라서, 이걸 1순위로 PoC에서 단독 검증합니다. 장비를 직접 제어하므로 인터록·롤백·감사 로그를 필수로 박았습니다."

## Slide 12
STEP 10 · 개발 일정 (1년 분기 칸반 + 게이트)
11
KSF 우선순위를 분기 칸반으로 환산하고 분기말 Stage-Gate로 자원 투입을 통제.
테마 | Q1 PoC | Q2 단일 layer | Q3 ⑥ 본격 | Q4 확장·이관
프로세스 | θ/τ/r 정의 | ②~⑤ 구현 | ⑥ 루프 + 핸드오프 | 운영 이관·SOP
데이터 | 라벨·hard set | 추출 파이프라인 | 피드백 반영 | 재학습셋
AI 모델 | 재정합 PoC(8B vs 30B) | computer-use 통합 | 30B 정밀+룰엔진 | 일반화·경량화
Test | 섀도우·프로토콜 | E2E 오프라인 | 수용 게이트 | 파일럿(실장비)
🚦 G0 (Q1말, Stage-Gate): 재정합 P95 오차 ≤ τ AND recall ≥ r
통과→Q2 GUI 통합 │ 미달→과제 재설계 (자원 투입 전 중단, No-Regret)
👤 변화관리(전 구간 상시): 운영팀 협업 · 엔지니어 신뢰 · HITL 승인 UI
Kill 기준: 게이트 재설계 누적 2회 초과 → 과제 중단 (좀비 과제 방지)
테마 레인 = #09 KSF 4관점과 1:1 정렬 → 일정이 성공조건을 빠짐없이 덮는다. 소요·인력은 placeholder.
Notes: "1년 안에 끝내는 일정입니다. 핵심은 Q1 말 G0 게이트 — 좌표 재정합이 기준을 못 넘으면 GUI 개발에 돈을 쓰기 전에 과제를 재설계합니다. 먼저 깨질 곳을 먼저 칩니다."

## Slide 13
STEP 11 · Review (전체 설계 검산)
12
11개 산출물을 새로 쓰지 않고 6개 점검 질문으로 검산한다. 판정이 △/✗면 그 출처 파일을 보강하라는 신호.
# | 점검 질문 | 판정 | 답하는 산출물
1 | AI·사람 역할이 명확한가 | ✅ | #08 Swimlane
2 | 최대 병목을 개선하는가 | ✅ | #03→#07→#08 (⑥)
3 | 제약을 다각도로 보는가 | ✅ | #09 4관점
4 | KSF가 선결조건 위주인가 | ✅ | #09 우선순위 #1~#4
5 | 전략에서 연역됐는가 | ✅ | #01 ↔ #06
6 | 가치가 정량화됐는가 | △ | #05 ROI 구조는 OK, 값은 placeholder
△는 결함이 아니라 설계 깊이의 경계 — "내년 실행 가능 기획"까지가 범위, 실측 수치는 캠프 확정 몫. 12개 산출물이 전략→Pain→근본원인→정의→To-Be→KSF→일정 한 줄로 모순 없이 꿰인다.
Notes: "마지막은 검산입니다. 6개 질문 중 5개가 ✅, 가치 정량화만 △인데 이건 결함이 아니라 의도된 경계입니다 — 실측은 캠프에서 채웁니다. 모든 산출물이 한 줄로 꿰이는 것을 확인했습니다."

## Slide 14
마무리 — 다음 단계 (Ask)
13
현재 : 내년 실행 가능한 11단계 기획 = 완성 (설계·계획 수준)
남은 것: placeholder 확정만 — τ/s/r/N · <담당 임원>
확정 대상 | placeholder | 확정 주체
Champion | <담당 임원> | 조직
정확도·재정합 임계 | τ, θ | 엔지니어(캠프)
소요시간 | s, s′ | 실측(Phase 0~1)
재시도·처리량 | r, N | 엔지니어·파일럿
Ask — ① Champion(담당 임원) 지정 ② Q1 Phase0 PoC 착수 승인 ③ 워크스트림 리드 5인 지정. 값이 채워지면 #05 ROI·#10 기대효과가 가설→실측 근거로 전환되고 Review #6이 △→✅.
Notes: "설계는 끝났습니다. 남은 건 캠프에서 placeholder를 실측값으로 채우는 것입니다. 부탁드릴 것은 세 가지 — 담당 임원 지정, Q1 PoC 착수 승인, 워크스트림 리드 5인입니다."